## Slide 1: Hvordan slår man sig selv ihjel?
Menneskelig Ydeevne og Begrænsning

## Slide 2: Havari statistik
Ca 80 % af havarier skyldes pilotfejl
Først og fremmest beslutningsfejl og håndterings/manøvrefejl
Størst risiko ved lille antal timer generelt og på flytypen

## Slide 3: Mål for undervisningen
Flyvnings påvirkning af
syn
hørelse/ligevægt
orienteringsevne
beslutningsproces
stress / ydeevne

## Slide 4: Vores legeplads - atmosfæren

## Slide 5: Trykket går hurtigt af ballonen

## Slide 6: Hvad består atmosfæren af?
Uanset højden er der
21% Ilt (O2)
78% Kvælstof (N)
Resten (1%) fordeler sig på alt andet:
  Vand (damp)
  CO2
  …

## Slide 7: Værd at huske
Lufttrykket er
Det halve i 5,5km (18000 fod)
Det kvarte i 11km (36000 fod)
Men hvad betyder det for os?

## Slide 8: Iltmangel

## Slide 9: Sådan fungerer vores luftveje
Rense
Opvarme
Fugte
Udveksling af
Ilt (02)
Kuldioxid (CO2)

## Slide 10: Sådan fungerer lungen

## Slide 11: Vores blodkredsløb
Ilten (O2) er opløst i blodet
Næsten al ilt er bundet til de røde blodlegemer (hæmoglobin)
Der er meget lidt ilt opløst i serum
Kuldioxiden (CO2) er også opløst i blodet
Her er alt opløst i serum
Kemoreceptorer nær hjertet og i halspulsårerne regulerer åndedræt ved at føle CO2 indholdet i blodet.

## Slide 12: Iltmætning i blodet ved forskellig højde
Havoverflade (0m): 98%
10000 fod (3km): 87%
18000 fod (5,5km): 65%
Anvend oxygen over 5-7000 fod (kilde: https://nordicgliding.com/hypoxi-den-lydloese-draeber/)

## Slide 13: Mest iltkrævende organer
Hjerne og nervevæv
Syn , Hørelse
Muskelvæv (fin-motorik)
Hjerte

## Slide 14: Symptomer på iltmangel
Mentale funktioner forstyrres
  Koncentration
  Hukommelse
  Dømmekraft
  Beslutningsproces
Puls og vejrtrækning øges
Snurrende fornemmelser i fingre og tær
Handlefejl
Nedsat farvesans, tunnelsyn
Nedsat hørelse
Nedsat bevidsthed  Bevidstløshed
DØD

## Slide 15: Årsager til iltmangel
Høj flyvehøjde
Blodmangel
Tobaksrygning
Kulilteforgiftning
Skadelige gasarter

## Slide 16: For høj Flyvehøjde
Lufttrykket falder og dermed iltindholdet per liter luft
For nogen mennesker er 2,5km for højt

## Slide 17: For høj Flyvehøjde

## Slide 18: TUC (Time of Usefull Consciousness)
10000 ft: formentlig ubegrænset
18000 ft: ca. 30 min.
25000 ft: ca. 5 min.
30000 ft: ca. 2 min.
40000 ft: ca. 30 sek.

## Slide 19: Hyperventilation

## Slide 20: Hvad hyperventilation er
Hurtig og dyb vejrtrækning uden at der er et øget behov for ilt i organismen
Årsager:
angst, ophidselse
stress
transportsyge
vibrationer, varme, G-påvirkninger
metabolisk acidose (behandlingskrævende)

## Slide 21: Hvad det betyder
Iltmætningen vil være normal
Kuldioxid udluftes i sådan en grad at blodet bliver for basisk
Blodets pH bliver altså for højt

## Slide 22: Symptomer
svimmelhed
prikkende fornemmelse i fingre, øreflipper, kind eller læber.
øget puls
fornemmelse af varme i kroppen
kvalme
sløret syn
Efterhånden kan man blive følelsesløs i mund/tunge, som medfører vanskeligheder med at tale. Man bliver ør i hovedet.
Eftersom anfaldet fortsætter, vil man som regel blive svimmel og føle, at man er ved at besvime. Føleforstyrrelserne i fingrene kan udvikle sig til krampelignende sammentrækninger i hænder og fingre.

## Slide 23: Kulilteforgiftning

## Slide 24: Hvad kulilte (kul-mono-oxid) er
Når vi forbrænder ilt udskiller vi kuldioxid
En forbrænding udskiller kulmonoxid fordi temperaturen er høj
Når temperaturen synker forbrænder kulmonoxid til kuldioxid.
Det er derfor at der er katalysatorer på biler. Kulmonoxid niveauet i storbyerne var for højt.
Danmark er koldt. Derfor er katalysatorer stort set uden virkning her. Men held og lykke med at slagte den afgiftsgris.

## Slide 25: Hvorfor kulilte (kulmonoxid) er farligt
Vi transporterer ilt rundt i kroppen ved hjælp af hæmoglobin
Der er bare lige en lille knast:
Hæmoglobinet kan bedre lide kulmonoxid end ilt. Ca. 240x
Vi kan ikke forbrænde kulmonoxid
Kulmonoxid udluftes meget langsommere end kuldioxid da det er bundet til hæmoglobinet og ikke bare er opløst i serum
Halveringstiden er 300 min i normal luft og 90 min ved ren ilt

## Slide 26: De små skjulte laster
Rygere har CO i blodet/hæmoglobin svarende til 5000 fod
Ikke-rygere kan have op til 3% CO i blodet, mens rygere kan have niveauer på 10-15%.
(der er altså flere måder at være høj på)
I behandlingskrævende tilfælde kan dit certifikat blive inddraget i et år.

## Slide 27: Hvor kommer det ellers fra
Udstødning, ufuldstændig forbrændning, rygere
Og problemet er at
  Det har ingen lugt
  Det har ingen smag
  Det har ingen farve
Det forbliver bundet til hæmoglobinet i dagevis.

## Slide 28: Symptomer
Hovedpine (hyppigst)
Slaphed
Kvalme
Svimmelhed
Åndenød
Smerter i brystet
Nedsat syn
Opkastning
Nedsat muskelkraft
Bevidstløshed
Død.

## Slide 29: Alkohol

## Slide 30: Først når hangardøren er lukket for dagen
Maximalt tilladt alkoholpromille
0.19
Uanset hvor meget alkohol, du har drukket, eller hvor fysisk aktiv du er, nedbrydes der kun den samme mængde alkohol pr. time.
Du kan regne med at forbrænde 0,12 promille per time

## Slide 31: Acceleration Deacceleration
Det same bare med forskelligt fortegn

## Slide 32: Acceleration / Deacceleration
Acceleration føles som stigning og omvendt
Deacceleration føles som nedstigning og omvendt
Diskuter ?

## Slide 33: Symptomer ved G-krafter (acceleration)
Positive
  Tunnelsyn
  Gray out
  Black out
G-LOC
Negative
  Red out

## Slide 34: Øjet
Blindflyvning er ikke for blinde

## Slide 35: Øjet er en del af hjernen
5 millioner tappe
  Gul plet (Fova Centralis)
  Skarp
  detalje,
  Dag
  farvesyn
120 millioner stave
  Perifert syn
  Orienteering
  Bevægelse
  nattesyn

## Slide 36: Der dog et hul: Den Blinde Plet

## Slide 37: Resten af hjernen hjælper ikke altid med

## Slide 38: Hvis landingsbanen er horisontal…

## Slide 39: Hvis landingsbanen nu hælder nedad ?

## Slide 40: Hvis landingsbanen nu hælder opad ?

## Slide 41: Hvis landingsbanen er meget bred
Approach på grund af illusion
Normal Approach

## Slide 42: Hvis landingsbanen er meget smal
Normal approach
Approach på grund af illusion

## Slide 43: Threshold striberne angiver bredden
Runway width | Number of stripes
60 feet | 4
75 feet | 6
100 feet | 8
150 feet | 12
200 feet | 16

## Slide 44: Men bevoksningen kan snyde

## Slide 45: Kollisionspejling
Hvis et fly observeres i konstant samme vinkel er der kollisionsfare

## Slide 46: Indkommende fly
De kommer hurtigere end du tror

## Slide 47: Øret

## Slide 48: Hørelse og ligevægt
Hvis det Eustakiske rør stopper til (forkølelse) så bliver det smertefuldt at flyve
Buegangene er ansvarlige for køresyge

## Slide 49: Hørelse og ligevægt
Buegangene registrerer bevægelser i forhold til de tre akser:
Længeakse
Tværakse
Saggitalakse

## Slide 50: Hørelse og ligevægt
Hvis man drejer rundt vil hjernen opfatte dette via buegangene og kompensere for dette med hurtige øjenbevægelser.
Når drejningen ophører vil øjnene fortsætte disse bevægelser i nogen tid derefter.
Fænomenet kaldes Nystagmus

## Slide 51: Hørelse og trykudligning
Det eustakiske rør går fra mellemøret og til næsehulen.
Dets formål er trykudligning i mellemøret.
Valsalva manøvre:
Trykudligning ved at udånde mens næsen afklemmes og munden holdes lukket.

## Slide 52: Hukommelse

## Slide 53: Hukommelse
Standardmodellen: Atkinson og Shiffrin (1968)
Sensor hukommelse
Korttids eller Arbejdshukommelse
Langtidshukommelse
Input
Øvelse
Meget kort
Arbejdshukommelsen gør os i stand til at huske en klarering længe nok til at skrive den ned.

## Slide 54: Psykologi

## Slide 55: Faktorer som påvirker ydeevnen
Stress
Definition
Et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende
Hvilke typer belastninger kan resultere i stress?
Kvantitative - for eksempel store arbejdsmængder og tidsnød.
Kognitive - for eksempel krav om at huske meget og være kreativ.
Emotionelle - for eksempel oplevelse af katastrofer, dødsfald og mobning.
Både belastningens varighed og dens styrke er afgørende for, om belastningen medfører stress.
Konsekvenser
Nedsat funktionsdygtighed – fare for sikkerheden
Sundhed – hjertesygdomme, søvnbesvær

## Slide 56: Effekter af stress
Forglemmelser
Landingshjul
Fejl
Bruge et forkert sprængstykke
Sætte I kø, udsætte nødvendige procedurer
Checkliste på finale
Filtrere
Undlade enkelte elementer I en procedure

## Slide 57: Effekter af stress
Sjusse
Næsten på centerlinje
Kikkertsyn
Opmærksomhed generelt indsnævres
Tilbage til tidligere lært
Begynder at flyve en anden flytype
Eskape
Opgiver

## Slide 58: Stresshåndtering
Erkend problemet
Erkend hvilke faktorer der kan fjernes
Prioriter resten af faktorerne
Lad en anden flyve hvis muligt

## Slide 59: Menneske mod maskine (fejl)
Maskiner er blevet både flere og mere komplicerede, men også langt mere pålidelige.
Mennesker er blot blevet flere…

## Slide 60: Støjbelastning
Frekvensområde: 20 – 15kHz (børn 20kHz)
Hørelsen forringes som følge af alder og støjmisbrug
Vi bruger ca. 50-80% af vores vågne tid på at lytte
Hørelsen er en alarm sans
Konstant støjpåvirkning kan aktivere stress

## Slide 61: Generel fitness i døgnrytmen
Du er ikke lige fit til at flyve hele døgnet.

## Slide 62: Beslutningsprocessen
Beslutningstagning og fejlmuligheder
SANSNING
AFKODNING
BEDØMMELSE
BESLUTNING
HANDLING
Dårligt lys
Støj
Udmattelse
Tidspres
Dårlige procedurer
Distraktion

## Slide 63: Beslutningsprocessen
Mennesker er generelt ikke gode til at træffe rationelle beslutninger.
Vi lader os ofte lede af følelser og intuition (det er det, der gør os til mennesker).
Nar en vigtig beslutning skal tages indenfor udførelse af en flyvning, har man meget lidt brug for følelse og intuition.
Det man har brug for er en fornuftig og rationel beslutningsproces.

## Slide 64: Pilot check
Fysisk
  Har du været lang tid i belastende miljø? Temperatur, støj vibrationer eller lignende?
Fysiologisk
  Er du træt, sulten, tørstig, har smerter?
Psykisk
  Arbejdspres, forventninger, depression
Socialt
  Parforhold, familie, dødsfald, job

## Slide 65: Omgivelser
Vejr
Regulativer, Procedurer
Flyveplads
Kommunikation

## Slide 66: Tid
For lidt tid?
  Mangedobler risikofaktorer
  Stress stiger med tidspres
  Ufuldstændig planlægning
    Ikke hensigtsmæssige beslutninger
    Intuitive handlinger

## Slide 67: Beslutningsprocessen
Reducer mængden af hurtige beslutninger
Hav altid en plan A og en plan B
God tid inden flyvning
Ordentlig kontrol af flyet inden start
Orientering om vejrændringer
Planlæg flyvningen til mindste detalje
Frekvenser skrevet ned
Orientering om alternativ flyveplads
Realistiske forventninger
Egne
Andres

## Slide 68: Vær bevidst om din egen ydeevne

## Slide 69
SPØRGSMÅL ?